ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.986: 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ 

Основные параметры 

ГОСТ 12521-89 

Butterfly valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны) ***, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление Рр до 0,01 МПа (0,1 кгс/см²) и условное давление Dу от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами Dу от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 до плюс 420°С).

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856.

2.Основные параметры затворов должны соответствовать ука¬занным в табл. 1—3.

### Таблица 1. Дисковые чугунные затворы.

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1)* | 200 | От минус 30 до плюс 40 |
| 0,25 (2,5) | 1000,1200, 1400, 1600, 1800,2000 | От минус 30 до плюс 100 |
| 1,0 (10) | 40*, 50, 65**, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |  |
| 1,6 (16) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |  |

*Для вентиляционных систем (рабочее давление)
**При новом проектировании не применять
***Термин «герметический клапан» применяется в документации на изделия, разработанные до 01.01.88

### Таблица 2. Дисковые стальные затворы.

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1)* | 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 | От минус 40 До плюс 50*4 |
|  | 450**, 800** | До 420 |
| 0,25 (2,5) | 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800***, 2000, 2200***, 2400, 2800*** | От минус 60 До плюс 300 |
| 0,63 (6,3) | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 |  |
| 1,0 (10) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 1200, 1400, 1600, 2000, 2200***, 2400, 2800*** |  |
| 1,6 (16) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 |  |
| 2,5 (25) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |  |

* Для вентиляционных систем и выхлопных газов (рабочее давление)
** Для выхлопных газов дизелей
*** При новом проектировании не применять
**** Для атомных электростанций до плюс 150°С.

### Таблица 3. Дисковые затворы из титановых сплавов.

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, (°С) |
| --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 100, 200, 250, 300, 350*, 400, 500, 600, 800, 1000 | От минус 60 до плюс 300 |

* При новом проектировании не применять

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения затворов.
Фактический диапазон применения температур рабочей среды следует указывать в технических условиях на затворы конкретного исполнения.

4. Масса затворов приведена в приложении.
Масса дисковых затворов других исполнений указывается в технических условиях.

5.Затворы по виду привода должны изготовлять: с ручным приводом;
с электроприводом;
с пневмоприводом;
с гидроприводом.

6. По типу присоединения к трубопроводу затворы должны изготовлять:
фланцевые, стяжные — из чугуна, стали и титановых сплавов;
под приварку — из стали.

7. В технически обоснованных случаях допускается проектирование затворов на рабочее давление.

8. Для затворов, документация на которые разработана до 01.01.81, допускается условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см²).
9. Нормы герметичности затворов должны соответствовать ГОСТ 9544 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

10. Климатические исполнения, условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

11. Показатели надежности дисковых затворов указываются в стандартах и технических условиях.

### ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА ЗАТВОРОВ

Таблица 4. Дисковые чугунные затворы.

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1) | 200 | Фланцевый | Электропривод | 150 |
| 1,0 (10) | 100 |  | Ручной | 13,5 |
|  | 150 |  |  | 18,5 |
|  | 200 |  | Рычажно-винтовой редуктор | 57 |
|  | 300 |  |  | 158 |
|  | 400 |  | Ручной | 220 |
|  | 500 |  |  | 500 |
|  | 600 |  |  | 675 |
|  | 800 |  |  | 1110 |
|  | 1000 |  |  | 1670 |
|  | 1200 |  |  | 2640 |
| 1,6(16) | 100 | Стяжной | Ручной | 15 |
|  | 150 |  |  | 21 |

### Таблица 5. Дисковые стальные затворы.

| Давление условное Pу, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dy, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,01 (0,1) | 200 | Фланцевый | Электропривод | 219 |
|  | 300 |  |  | 325 |
|  | 400 |  |  | 426 |
|  | 600 |  |  | 630 |
|  | 800 |  |  | 820 |
|  | 1000 |  |  | 1020 |
|  | 1200 |  |  | 2496 |
|  | 1600 | Под приварку |  | 2250 |
| 0,25 (2,5) | 600 | Фланцевый | Пневмопривод | 365 |
|  | 800 |  |  | 580 |
|  | 1000 |  |  | 870 |
|  | 1200 |  |  | 1100 |
|  | 1800 |  | Электропривод | 3380 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 3900 |
|  | 2000 | Фланцевый |  | 4240 |
|  | 2200 |  |  | 5700 |
|  | 2400 |  |  | 7600 |
|  | 2800 |  |  | 12500 |
| 0,63 (6,3) | 400 | Фланцевый | Электропривод | 315 |
|  | 600 |  |  | 570 |
|  | 800 |  |  | 800 |
|  | 1000 1200 1400 1600 |  |  | 1120 2040 2890 4200 |
| 1,0 (10) | 300 | Фланцевый | Ручной | 160 |
|  | 400 |  |  | 192 |
|  | 800 |  | Электропривод | 878 |
|  | 1000 | Стяжной |  | 1140 |
|  | 1200 | Под приварку | Пневмопривод | 1500 |
|  | 1400 | Фланцевый | Электропривод | 3870 |
|  | 1600 |  |  | 5300 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 6250 |
|  | 2400 |  |  | 8100 |
| 1,6 (16) | 400 | Фланцевый | Электропривод | 545 |
|  | 1000 |  |  | 2385 |
|  | 1200 |  |  | 3810 |
|  | 1400 |  |  | 5655 |
|  | 1600 |  |  | 7260 |
|  | 2000 | Под приварку |  | 5500 |

### Таблица 6. Дисковые титановые затворы.

| Давление условное Pу, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dy, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 250 | Фланцевый | Ручной | 82 |
|  | 300 |  |  | 115 |
|  | 400 |  |  | 180 |
|  | 500 |  |  | 200 |
|  | 600 |  |  | 240 |
|  | 800 |  |  | 530 |