ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.248: 006.354 Группа Г18

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ 

Основные параметры 

ГОСТ 22445-88

Check valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - обратные затворы (клапаны обратные*) , применяемые для предотвращения обратного потока рабочей среды, на условное давление от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс/см²) с условными проходами от 15 до 2200 мм с температурой рабочей среды 873 К (600°С).
Стандарт не распространяется на энергетическую арматуру специального назначения.
Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4367.
1.Термины и определения - по ГОСТ 24856.
2.Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1—3
* Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

### Таблица 1. Обратные чугунные затворы.

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0(10) | 200 250 300 400 500 600 800 1000 | От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225} | Фланцевый, стяжной |
| 1,6 (16) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 |  |  |

### Таблица 2. Обратные стальные затворы.

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 | От 253 до 373 (от минус 20 до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 1,0 (10) | 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | От 233 до 523 (от минус 40 до плюс 250) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 1,6 (16) | 50 65 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 |  |  |
| 2.5 (25) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 | От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 4,0 (40) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 | От 173 до 873 (от минус 100 до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 6,3 (63) | 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 | От 233* до 698 (от минус 40* до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 8,0 (80) | 200 300 400 500 700 800 100 1200 1400 | От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 10 (100) | 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 | От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 12,5 (125) | 300 400 500 700 1000 1400 | От 233* до 373 (от минус 40* до плюс 100) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 16 (160) | 50 65 80 100 150 200 250 300 400 | От 233* до 873 (от минус 40* до плюс 600) | Стяжной, фланцевый, под приварку |
| 25 (250) | 50 65 80 100 150 200 250 300 | От 233 до 698 (от минус 40 до плюс 425) | Стяжной, фланцевый, под приварку |

* Для газопроводов 213 (минус 60.)

### Таблица 3. Обратные затворы из титана и цветных металлов и сплавов.

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды Т, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0(10) | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 | От 243 до 498 (от минус 30 до плюс 225) | Фланцевый, стяжной |
| 1,6(16) | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 |  |  |
| 2,5 (25) | 15* 25* 32* 50 80 100 150 200 250 300 400 500 |  | Муфтовый |
|  |  |  | Фланцевый, стяжной |

* При новом проектировании не применять.

3. В табл. 1-3 указан оптимальный температурный диапазон применения обратных затворов.
Фактический диапазон температуры рабочей среды указан в технических условиях на затворы конкретных исполнений.
4. Масса обратных затворов безударного действия с конусным уплотнением приведена в приложении 2.
Масса обратных затворов другой конструкции указана в технических условиях на затворы конкретных исполнений.
5. В технически обоснованных случаях допускается разрабаты¬вать обратные затворы на рабочее давление.
6. Для обратных затворов, нормативно-техническая документация на которые разработана до введения в действие настоящего стандарта, допускается условное давление 0,6; 6,4 МПа (6; 64 кгс/см²).
7. Климатические исполнения и условия эксплуатации долж¬ны соответствовать требованиям ГОСТ 115150 и указываться в технических условиях на затворы конкретных исполнений.
8. Показатели надежности обратных затворов - по стандар¬там и техническим условиям на конкретные исполнения затво¬ров.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 4367 требованиям ГОСТ 22445-88

| ГОСТ 22445—88 | СТ СЭВ 4367 |
| --- | --- |
| Пункт | Содержание требований | Пункт | Содержание требований |
| 2 | Табл. 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов | 2 | Табл. 1 и 2, основные параметры обратных затворов для магистральных нефте- и газопроводов |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

МАССА ОБРАТНЫХ ЗАТВОРОВ БЕЗУДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

| Материал | Тип присоединения к трубопроводу | Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход, Dy, мм | Масса кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Под приварку | 2,5 | 400 | 126 |
|  |  |  | 600 | 379 |
|  |  | 4,0 | 300 | 65 |
|  |  | 8,0 | 500 | 215 |
|  |  | 10,0 | 300 | 90 |
|  |  | 16,0 | 50 | 2,5 |
|  |  |  | 65 | 4,0 |
|  |  | 25,0 | 100 | 16,0 |
|  |  |  | 200 | 67,0 |
| Чугун | Фланцевые | 1,6 | 300 | 112 |
|  |  |  | 400 | 240 |
|  |  |  | 500 | 374 |
|  |  |  | 800 | 939 |
|  | Стяжные с ответными фланцами | 1,0 | 300 | 72 |
|  |  |  | 400 | 194 |
|  |  |  | 500 | 247 |
|  |  |  | 600 | 355 |
|  |  | 1,6 | 50 | 9,5 |
|  |  |  | 80 | 16 |
|  |  |  | 100 | 18 |
|  |  |  | 150 | 32 |
| Титан | Стяжные с ответными фланцами | 2,5 | 50 | 6 |
|  |  |  | 80 | 10 |
|  |  |  | 100 | 17 |
|  |  |  | 150 | 31 |
|  |  |  | 200 | 52,2 |
|  |  |  | 250 | 66 |