ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

Москва 

УДК 621.646.986:006.354 Группа Г18 

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ШЛАНГОВАЯ ГОСТ 

Основные параметры 22642-88 

Pinch pipeline valves. 

Main parameters 

ОКП 37 0000 

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную шланговую арматуру — задвижки (затворы*) запорные и клапаны регулирующие на условное давление от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) с условными проходами 1)у от 10 до 300 мм при температуре рабочей среды от 273 до 443 К (от 0 до 170°С). 

Термины и определения — по ГОСТ 24856. 

Основные параметры шланговой арматуры должны соответствовать указанным в табл. 

*Применяют для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.

### Таблица 2. Клапаны шланговые регулирующие

| Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Тип присоединения к трубопроводу | Вид привода | Условная пропускная способность KVy, м³/ч | Условный ход hy,мм | Масса*, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 (6) | 50 | Фланцевый | МИМ; ПИМ; ЭИМ | 100 | 32 | 16,8 |
|  | 80 |  |  | 300 | 48 | 20,2 |
|  | 100 |  |  | 400 | 70 | 43,0 |
|  | 125 |  |  | 900 |  | 15,0 |
|  | 150 |  |  | 2500 | 120 | 80,0 |
|  | 200 |  |  | 3000 |  |  |
|  | 250 |  |  | 5000 | 165 |  |
|  | 300 |  |  | 8000 |  |  |
| 1,0 (10) | 10 | Фланцевый, штуцерный |  | 2,5 | 6 |  |
|  | 15 |  |  | 5,5 | 10 |  |
|  | 20 |  |  | 10 | 16 |  |
|  | 25 |  |  | 25 | 20 |  |
|  | 32 |  |  | 40 | 25 |  |
|  | 40 |  |  | 63 | 30 |  |
|  | 50 |  |  | 100 | 32 |  |
|  | 80 |  |  | 300 | 48 |  |
| 1,0 (10) | 100 | Фланцевый, штуцерный |  | 400 | 70 |  |
|  | 125 |  |  | 900 |  |  |
|  | 150 |  |  | 2500 | 120 |  |
|  | 200 |  |  | 3000 |  |  |
|  | 250 |  |  | 5000 | 165 |  |
|  | 300 |  |  | 8000 |  |  |

* Для изделий из алюминиевого сплава с фланцевым присоединением без учета массы привода. 

4.Массу изделий других исполнений указывают в технических условиях на конкретные типы. 

Массу изделий, не указанную в табл. 1 и 2, вводят по мере освоения. 

5.Фактический диапазон температуры рабочей среды следует указывать в технических условиях на изделия конкретных типов. 

6.Количественные значения показателей надежности указывают в стандартах и технических условиях на изделия конкретных типов. 

7.Нормы герметичности задвижек (затворов) — по ГОСТ 9544 относительная протечка в затворе регулирующих клапанов при приемо-сдаточных испытаниях—0,01% от Кvу.