УДК 621.646.4: 006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ, ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ 

Основные параметры

ГОСТ 23866-87

Single-seated, double-seated and cage control valves.

Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные (далее- клапан) для систем автоматического регулирования технологических процессов, изготавливаемые с пневматическими и электрическими исполнительными механизмами, а также с дистанционным управлением исполнительными механизмами.

Стандарт не распространяется на клапаны многоступенчатые, для атомных энергетических установок, криогенных сред, а также клапаны из цветных металлов и микрорасходные с Кvy<0,1.

Термины, применяемые в настоящем стандарте и их пояснения - по ГОСТ 12893-83.

1. Основные параметры клапаны должны соответствовать указанным в табл.1.

2. Начальная пропускная способность Кvo- не более 4%Кry